|  | «УТВЕРЖДАЮ» Руководитель администрации МОГО «Ухта» _____________О.В. Казарцев «____» _____________________ |
| --- | --- |

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

общественного обсуждения в форме общественного слушания по проекту «Строительство разведочной скважины № 2СЧ на Чибьюском месторождении»

г. Ухта, Республика Коми					                                            14.10.2010 г.

Место проведения: администрация МОГО «Ухта».

Дата проведения: 14 октября 2010 года.

Способ информирования общественности: публикация в газете «Ухта» № 160 - 161 от 04.09.2010 г., рассылка приглашений в органы государственной исполнительной власти, общественные организации, средства массовой информации, проектные организации, функциональные структурные подразделения администрации  МОГО «Ухта», высшие учебные заведения г. Ухты.

Организатор – МУ «УАГЗ и ООС».

Заказчик – ООО «Нефтяная компания «Дельта-Нафта».

Присутствовали:

Ющенко И.В. – зав. отделом экологии МУ «УАГЗ и ООС» (г. Ухта, ул. Бушуева, 7, 
тел: 5-11-91);

Филонов П.В. – главный инженер ООО «Нефтяная компания «Дельта-Нафта» (г. Ухта, ул. Советская, д. 3);

Сообцоков М.М. – руководитель группы ООО «Нефтяная компания «Дельта-Нафта» (г. Ухта, ул. Советская, д. 3);

Денисов В.Ю. – главный специалист-эксперт Ухтинского городского комитета по охране окружающей среды (г. Ухта, ул. Юбилейная, д. 14);

Торлопов В.П. – руководитель регионального отделения фракции «Зеленая Россия» РОДП «Яблоко» (г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 3, кв. 8);

Кочетков О.С. – координатор Ухтинского отделения «Комитет спасения Печоры» (г. Ухта, ул. Кремса, д. 5, кв. 16);

Преображенская Г.Н. – секретарь Ухтинского отделения «Комитет спасения Печоры» 
(г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 11, кв. 48);

Рыжакова В.Н. – член Ухтинского отделения «Комитет спасения Печоры» (г. Ухта, пр. Ленина, д. 37, кв. 38);

Третьяков М.В. - член Ухтинского отделения «Комитет спасения Печоры» (г. Ухта, пр. Дружбы, д. 12, кв. 64);

Шохин В.А. – член Ухтинского отделения «Комитет спасения Печоры» (г. Ухта, ул. Подгорная, д. 8, кв. 63);

Лутикова О.В. – зав. отделом Музей природы Земли (г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 28);

Нестерова Е.И. – корреспондент газеты «Ухта» (г. Ухта, ул. Губкина, д. 24);

Кончева Л.В. инженер ООО «Класс» (г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 13/15);

Конасова Е.В. – вед. эколог отдела экологии МУ «УАГЗ и ООС» (г. Ухта, ул. Бушуева, 7, тел: 5-11-91);

Мачулина Н.Ю. – преподаватель MIBI (г. Ухта, ул. Сенюкова, 15);

Рочева А.М. – ассистент MIBI (г. Ухта, ул. Сенюкова, 15);

Ахрамович А.А. – студент УГТУ (г. Ухта, ул. Школьная, д. 1а, кв. 30);

Балакшина М.В. – студент УГТУ (пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, д. 30а, кв. 62);

Бойцова А.А. – студент УГТУ (г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 16, кв. 88);

Бородин А.В. – студент УГТУ (г. Ухта, пр. Строителей, д. 4, кор. 3, к. 109);

Булыгина Н.В. – студент УГТУ (г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 72, к. 312);

Быков Н.Н. – студент УГТУ (г. Ухта, пр. Строителей, д. 35, кв. 4);

Гарайс В.С. – студент УГТУ (г. Ухта, пр. Ленина, д. 23, кв. 36);

Гудкова Е.С. – студент УГТУ (г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 57. кв. 9);

Даровских И.Г. – студент УГТУ (г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 72, кв. 316);

Дернова А.С. – студент УГТУ (г. Ухта, ул. Чернова, д. 49, кв. 16);

Дмитрашена Л.А. – студент УГТУ (г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 36, кв. 83);

Комисарова – студент УГТУ (г. Ухта, ул. Юбилейная, д. 11а, к. 23);

Кукушкин А.А. – студент УГТУ (г. Ухта, ул. Юбилейная, д. 25, кв. 34);

Мендикаш Е.М. – студент УГТУ (г. Ухта, пр. Ленина, д. 77, кв. 180);

Михайлова С.А. – студент УГТУ (г. Ухта, ул. Нефтяников, д. 4, кв. 68);

Нагиев Р.Э. – студент УГТУ (г. Ухта, пер. Школьный, д. 5, кв. 7);

Наконечный Г.А. – студент УГТУ (г. Сосногорск, ул. Лесная, д. 3а);

Тарачев В.А. – студент УГТУ (г. Ухта, ул. Интернациональная, д. 72, к. 513);

Филиппов С.И. – студент УГТУ (г. Ухта, ул. Юбилейная, д. 26, к. 136);

Филюткин А.А. – студент УГТУ (г. Ухта, ул. Газовиков, д. 4, кв. 32);

Щербинин Е.С. – студент УГТУ (г. Ухта, пр. Ленина, д. 40, кв. 56);

Колегова Е.С. - студент MIBI (г. Ухта, ул. Машиностроителей, д. 3, кв. 102);

Попова И.С. - студент MIBI (г. Сосногорск, 5 мкр, д. 39, кв. 4).

Тема обсуждения:

Проект «Строительство разведочной скважины № 2СЧ на Чибьюском месторождении»

Краткая пояснительная записка:

Докладчик: Филонов П.В. – главный инженер ООО «Нефтяная компания «Дельта-Нафта».

Проектом решаются задачи строительства разведочной скважины № 2 СЧ на Чибьюском месторождении. Район работ располагается в МОГО «Ухта», примерно в 1,5 – 2,0 км к северу от границ городской застройки г. Ухта, вблизи Куратовского промышленного узла и в 0,4 км к югу от поворота дороги на пос. Югэр на землях сельскохозяйственного назначения. Землепользователь ООО Племхоз «Ухта – 97».

Проектная глубина скважины по вертикали 600 м, скважина вертикальная. Основные задачи, решаемые данной скважиной, заключаются в разведке и последующей эксплуатации нефтенасыщенных горизонтов.

На территории буровой площадки предусмотрено размещение следующего оборудования и сооружений: буровая установка, приемные мостики, трубная площадка, инструментальная площадка, блок приготовления бурового раствора, блок очистки отработанного раствора и буровых сточных вод, флокуляционная установка, передвижная ДЭС, передвижная паровая установка,  закрытый склад химреагентов,  шламонакопитель, емкость для сбора пластового флюида, металлический контейнер для сбора ТБО, металлический контейнер для сбора обтирочного материала, вагон-домик, туалет (с металлической емкостью в выгребе). Предусмотрена вертикальная планировка буровой площадки в насыпи из привозного минерального грунта, с послойным уплотнением и планировкой территории по проектным отметкам и планировкой откосов насыпи.

Водоснабжение предусматривается привозной водой из г. Ухты по договору.

Очистка отработанного бурового раствора производится поэтапно на очистных сооружениях. Очищенная вода будет нагнетаться в нагнетательную скважину № 549.

Воздействие на атмосферный воздух

На стадии строительства основными источниками негативного воздействия на атмосферный воздух являются автомобильный транспорт и другая спецтехника, передвижной сварочный пост, дизельная электростанция. Источники выбрасывают в атмосферу оксид углерода, окислы азота, диоксид серы, углеводороды, сажу, оксиды марганца, бенз(а)пирен и др. Выбросы ограничены по времени и локализованы в пространстве. Кроме выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, данные источники оказывают физическое воздействие – шум, вибрация.

На стадии бурения и испытания скважины негативное влияние на воздушную среду оказывают работающая буровая установка, передвижная паровая установка, дизельная электростанция. Перечисленные источники выбрасывают в атмосферу оксид углерода, окислы азота, диоксид серы, мазутную золу, сажу, бенз(а)пирен и др.

В целях снижения техногенного воздействия на атмосферу и создания приемлемых санитарно-гигиенических условий для работы вахтового персонала, предусматривается ряд мероприятий по уменьшению выбросов: проведение проверок автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах; оснащение предохранительными клапанами всей аппаратуры, в которой может возникнуть давление, превышающее расчетное, с учетом требований «Правил безопасной эксплуатации устройств и сосудов, работающих под давлением»; оборудование резервуара с дизельным топливом дыхательным клапаном, а емкости с дизмаслом герметичной крышкой; контроль швов сварных соединений трубопроводов; испытание оборудования и трубопроводов на прочность и герметичность после монтажа; защита оборудования от коррозии.

Воздействие на водную среду

Проектируемая буровая площадка расположена за пределами водоохранной зоны р. Безымянный, протекающего к востоку от площадки.

Загрязнение поверхностных и подземных вод происходит, главным образом, в результате инфильтрации загрязняющих веществ с поверхности. Наиболее вероятно загрязнение поверхностных и подземных вод в случае аварийных розливов. Кроме того, потенциальными источниками загрязнения при бурении скважины могут являться отходы бурения, места хранения химреагентов, хоз.-бытовые стоки.

В целях охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения все работы необходимо проводить только в пределах территории, отведенной в пользование.

Для снижения расхода свежей воды на технические нужды, предусмотрено повторное использование воды на технические нужды из отстойной секции двухсекционного шламового амбара, после очистки ее на соответствующем оборудовании до требуемых показателей.

Также проектом предусмотрены мероприятия, предотвращающие негативное  воздействие на качество поверхностных и подземных вод: все оборудование и сооружения размещаются на отсыпанной и обвалованной по контуру площадке; соблюдение технологии бурения и испытания скважины; проверка герметичности и надежности, до начала испытания скважины – выкидных линий, замерных устройств и емкости для сбора пластового флюида; сбор возможных утечек нефтепродуктов в специальные емкости и вывоз их для утилизации; хранение химреагентов в закрытом помещении с гидроизолированным полом; устройство шахты у устья скважины и оборудование поддонами всех блоков буровой установки, что сводит к минимуму возможное попадание утечек на поверхность буровой площадки; запрещение сброса неочищенных буровых сточных вод, пластовых флюидов, канализационных стоков и других загрязняющих жидкостей на рельеф и в водоемы.

Проектом предусмотрено применение экологически безопасных буровых растворов, реагентов, на которые в России имеются соответствующие сертификаты, а также разработаны ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения.

Конструкция проектируемой скважины обеспечивает надежную изоляцию контуров продуктивных и водоносных горизонтов. Цементирование колонны предусмотрено до устья.

На буровой площадке предусмотрен запас сорбирующих материалов (песок, опилки) для ликвидации возможных аварийных разливов.

Обращение с отходами производства и потребления

В процессе строительства и бурения скважины образуются следующие отходы: буровой шлам (в составе и загущенная фаза (скоагулированные химреагенты, образующиеся при осветлении жидких отходов бурения); металлические (остатки труб, проволока, остатки электродов); обтирочный материал, загрязненный маслами; мешкотара из-под реагентов; отработанные дизельные масла; хозяйственно-бытовые отходы.

На буровой применяется замкнутая малоотходная технология циркуляции и очистки отработанного бурового раствора. Отработанный буровой раствор и буровые сточные воды поступают в систему тонкой очистки и обезвоживания, что позволяет отделять твердую фазу  (буровой шлам) от жидкой, с целью повторного использования полученной в процессе очистки воды на приготовление бурового раствора. Для сбора обезвоженного бурового шлама на территории буровой площадки предусмотрен металлический шламонакопитель V = 14 м3. Скоагулированные химреагенты, образующиеся после осветления отработанного бурового раствора также подлежат сбору в шламонакопитель. Буровой шлам, совместно с загущенной фазой, по мере накопления, будут извлекаться из шламонакопителя и вывозиться для утилизации, согласно договору с ОАО «Куприт» (г. Киров).

Металлические отходы будут складироваться в специально отведенном на буровой площадке месте (трубная площадка) и вывозиться согласно договора с ОАО «Куприт».

Обтирочный материал, мусор от бытовых помещений несортированный будут накапливаться в специальных металлических контейнерах и вывозиться на утилизацию, по мере накопления. согласно договору.

Отработанные дизельные масла будут сливаться в специальную передвижную емкость, с периодическим вывозом на утилизацию по договору с ОАО «Куприт».

Завоз химреагентов на буровую осуществляется в бумажных мешках, бочках, канистрах. Пустые бочки и канистры временно складируются  на складе химреагентов и, по мере накопления, вывозятся на базу подрядной организации, с последующей отправкой для повторного использования. Мешки складируются в контейнерах с бытовым мусором и утилизируются по договору.

Вопросы, заданные в процессе обсуждения:

| Вопрос №1: | На каком расстоянии от м. Куратово расположена площадка бурения скважины? |
| --- | --- |
| Ответ: | Планируемая буровая площадка расположена в районе базы ООО «Перспектива» |
| Вопрос №2: | Получено разрешение ООО Племхоз «Ухта-97»? |
| Ответ: | Да. |
| Вопрос №3: | С какого периода времени существует Ваша организация? |
| Ответ: | ООО «НК «Дельта-Нафта» существует с декабря 2008 г. и является правопреемником ООО «Экологическая техника». |
| Вопрос №4: | Кто является инвестором? |
| Ответ: | «Корсар-нефть» |
| Вопрос №5: | Какая глубина проектируемой скважины? |
| Ответ: | Глубина проектируемой скважины 600 м. |
| Вопрос №6: | Какие координаты проектируемой скважины? |
| Ответ: | В данный момент информации по координатам скважины нет. |
| Вопрос №7: | Дальнейшие планы по разработке месторождения? |
| Ответ: | В дальнейшем планируется строительство еще 10-ти эксплуатационных скважин. |
| Вопрос №8: | На каком расстоянии от проектируемой скважины расположена 549 скважина? |
| Ответ: | 549 скважина находится на расстоянии около 1 км от проектируемой скважины. |
| Вопрос №9: | Чего Вы хотите добиться, нагнетая воду в 549 скважину? |
| Ответ: | Так как между скважинами есть гидродинамическая связь, то, нагнетая воду в 549 скважину, планируем поднять давление. |
| Вопрос №10: | Какое пластовое давление в настоящее время? |
| Ответ: | В настоящее время пластовое давление 1-3 атмосферы на устье скважины. |
| Вопрос №11: | До какой величины планируете поднять давление? |
| Ответ: | Все будет зависеть от притоков. |
| Вопрос №12: | Если после поднятия давления нефть начнет подниматься из старых скважин Чибьюского месторождения? |
| Ответ: | Нами ранее было найдено некоторое количество старых скважин и устранены нефтепроявления. В настоящее время, ежегодно, территории старых скважин осматриваются. |
| Вопрос №13: | Какая связь предусмотрена на случай аварийных ситуаций? |
| Ответ: | На территории буровой планируется постоянное присутствие представителя организации, в случае возникновения аварийных ситуаций используется мобильная связь. |
| Вопрос №14: | На сколько лет выдана лицензия? |
| Ответ: | Лицензия выдана до 2020 года. Первоначально лицензию получало ООО «Экологическая техника». В 2008 г. произошло слияние компаний и лицензия была переоформлена на ООО «НК «Дельта-Нафта». |
| Вопрос №15: | Куда впадает р. Безымянный? |
| Ответ: | В настоящее время затрудняюсь ответить. Планируемая буровая площадка будет обвалована и разлив нефтепродуктов исключен. |
| Вопрос №16: | По проекту дорога к скважине пересекает ручей. Как образована переправа на ручье? |
| Ответ: | В настоящее время дорога не построена, только запроектирована. Строительство дороги подробно описывается в проекте производства работ (ППР). При строительстве переходов через ручьи обычно прокладывается водопропускная труба диаметром 1420 мм, чтобы не нарушалась система естественного водотока. |
| Вопрос №17: | В приложении к проекту имеются договора с ОАО «Куприт», МУП «Ухтаводоканал», срок действия до декабря 2010 г.? |
| Ответ: | Договора заключаются сроком на 1 год, потом перезаключаются или пролонгируются. |
| Вопрос №18: | Какие конкретно отходы сдаете ОАО «Куприт»? |
| Ответ: | По договору с ОАО «Куприт» на утилизацию сдаем отработанные масла, обтирочный материал, замазученный грунт, отработанный буровой раствор в твердой фазе. |
| Вопрос №19: | Каким транспортом доставляются отходы в г. Киров на ОАО «Куприт» |
| Ответ: | Согласно договора, отходы перевозятся специализированным автомобильным транспортом исполнителя. |
| Вопрос №20: | Действующее законодательство позволяет бурить скважины в городской черте? |
| Ответ: | Проектируемая скважина располагается в 1,5 – 2 км от границ городской застройки. |
| Вопрос №21: | Проект предусматривает проведение мониторинга? |
| Ответ: | Да. Каждый квартал отчеты сдаются в Ростехнадзор. |

Замечания и предложения участников общественного обсуждения в форме общественного слушания:

- Кочетков О.С.:

ООО «Экологическая техника» в сентябре 2007 г. был заключен договор с ООО «Отряд Эврика», в котором планировалось проведение мониторинга нефтегазовых наблюдательных скважин в пределах Чибьюского месторождения под контролем УО «Комитет спасения Печоры». В настоящее время договор не реализован. От  ООО «Нефтяная компания «Дельта-Нафта» не поступило никаких предложений. Заложение скважины у черты города вызывает опасения. Считаю, что население г. Ухты заинтересовано в реализации договора.

- Преображенская Г.Н. (письменный отзыв от 29.10.2010 г.):

Замечания по тексту раздела 3 «Оценка воздействия на окружающую природную среду и охрана окружающей среды» проекта «Строительство разведочной скважины № 2СЧ на Чибьюском месторождении»:

  - не подшита в текст лицензия на право пользования недрами (т.е. на лицензионный участок);

  - нет акцента на то, что бурение ведется в городской черте г. Ухты;

  - не рассмотрены особые условия при строительстве водного перехода через руч. Безымянный при отсыпке дороги к скважине;

  - заканчиваются сроки договоров на вывоз отходов с ОАО «Куприт» и МУП «Ухтаводоканал».

Заслушав и обсудив выступления, участники общественного обсуждения в форме общественного слушания пришли к следующим выводам:

Для принятия окончательного решения по общественному обсуждению в форме общественного слушания по проекту «Строительство разведочной скважины № 2СЧ на Чибьюском месторождении» необходимо:

- Выехать на площадку проектируемой скважины № 2СЧ на Чибьюском месторождении;

- Продлить договор о сотрудничестве с ООО «Отряд Эврика», заключенный в сентябре 2007 г. между ООО «Экологическая техника» и ООО «Отряд Эврика» на проведение мониторинга нефтегазовых наблюдательных скважин в пределах Чибьюского месторождения под контролем УО «Комитет спасения Печоры».

22.10.2010 г. состоялся выезд представителей общественности УО «Комитет спасения Печоры», МУ «УАГЗ и ООС», ООО «НК «Дельта-Нафта» на площадку проектируемой скважины № 2СЧ на Чибьюском месторождении. В ходе осмотра у представителей общественности возникли сомнения о необходимости бурения разведочной скважины № 2 СЧ в пределах площадки поисково-оценочной скважины  2СЧ, пробуренной  и не давшей положительного результата на нефть. Предмет спора – скважина одна уже пробурена, а проект новой утверждается под тем же номером. Обсуждение по данному вопросу было решено перенести на заседание экологического совета УО «Комитет спасения Печоры».

26.10.2010 г. состоялось заседание экологического совета УО «Комитет спасения Печоры». На заседании присутствовали представители УО «Комитет спасения Печоры», МУ «УАГЗ и ООС», ООО «НК «Дельта-Нафта». В ходе обсуждения был определен статус скважины № 2 СЧ (вновь намечаемой) как разведочной. Заключен договор о сотрудничестве между ООО «НК «Дельта-Нафта» и ООО «Отряд Эврика» под контролем УО «Комитет спасения Печоры». ООО «НК «Дельта-Нафта» рекомендовано:

1. Не строить отдельную дорогу к скважине № 2СЧ с водным переходом через руч. Безымянный, а воспользоваться имеющейся дорогой, проходящей по территории производственной базы.

2.  Учесть спорные моменты, возникшие в ходе обсуждения проекта.

Выводы участников общественного обсуждения в форме общественного слушания:

- Общественное обсуждение в форме общественного слушания по проекту «Строительство разведочной скважины № 2СЧ на Чибьюском месторождении» считать состоявшимся.

- ООО «НК «Дельта-Нафта» необходимо учесть замечания и предложения, представленные в ходе проведения общественного слушания по проекту «Строительство разведочной скважины № 2СЧ на Чибьюском месторождении», на заседании экологического совета УО «Комитет спасения Печоры».

- ООО «НК «Дельта-Нафта» соблюдать договор о сотрудничестве, заключенный между ООО «НК «Дельта-Нафта» и ООО «Отряд Эврика» под контролем УО «Комитет спасения Печоры».

- ООО «НК «Дельта-Нафта» при осуществлении планируемой деятельности на Чибьюском месторождении соблюдать требования природоохранного законодательства.

| Уполномоченный представитель организатора | Зав. отделом экологии МУ «УАГЗ и ООС» И.В. Ющенко |
| --- | --- |
| Уполномоченный представитель заказчика | Главный инженер ООО «Нефтяная компания «Дельта-Нафта». П.В. Филонов |
| Представитель общественности | Секретарь УО «Комитет спасения Печоры» Г.Н. Преображенская |
| Секретарь: | Е.В. Конасова |